## Slide 1
🚃 现代有轨电车运行管理系统
Tram Operations Management System
OCC · ATS · CBTC · TSP · SCADA · 牵引供电 · 预测维护 | May 2026

## Slide 2
目录 Agenda
01
运行控制中心 (OCC)
02
信号与列车控制 (CBTC/GoA)
03
路口信号优先 (TSP)
04
牵引供电系统
05
车辆段管理 & 预测维护
06
供应商生态 & 未来趋势

## Slide 3
系统架构总览
五大核心子系统由 OCC 统一调度

## Slide 4
运行控制中心 (OCC)
🎛️ ATS 列车自动监督
监控所有列车位置/速度/准点率
自动路由设定, 冲突检测
时刻表实时调节
⚡ SCADA 设备监控
牵引供电:电压/电流/温度
断路器远程分合闸
隧道通风/消防/照明
📍 AVLS 车辆定位
GPS + 里程计 + 地面信标
精度 ±1~5 米
实时位置上报 ATS/PIS
📢 PIS + CCTV
站台实时到站预报
车载广播 & 信息屏
全线 IP 摄像头网络
OCC 物理布局: 巨型视频墙 + 调度员工作站 + 冗余热备服务器 + UPS 不间断电源

## Slide 5
信号与列车控制
👁️ 传统: 目视行车 (LoS)
• 司机目视控制速度和制动
• 遵循道路交通规则
• 仅道岔/单线/隧道设信号
• 适用: 路面混合路权路段
📡 现代: CBTC (IEEE 1474)
ATP — 自动防护: 超速强制制动
ATO — 自动运行: 速度调节, 精确停车
ATS — 自动监督: 路由设定, 时刻表调节
适用: 独立路权, 高密度线路
自动化等级 (GoA)
GoA 0
全手动
GoA 1
手动+ATP防护
GoA 2
半自动 (ATO+司机)
GoA 3
无人驾驶 (有乘务员)
GoA 4
全自动无人值守
🔬 Siemens 已在德国波茨坦成功测试 GoA 4 无人驾驶电车 (2023) — 全程 6km 无司机运行

## Slide 6
路口信号优先 (TSP)
Transit Signal Priority — 电车如何"一路绿灯"

## Slide 7
牵引供电系统
750V DC — 从城市电网到接触网

## Slide 8
车辆段管理 & 预测维护
🏭 车辆段功能
1
停车调度 — 轨道分配, 过夜停放
2
车辆清洗 — 自动洗车线
3
耗材补充 — 撒砂, 雨刮液等
4
段内信号 — 联锁系统 (CBI)
5
与车队管理 / ERP 集成
维护等级
日检
目视+清洁
定检
闸瓦/轮对/碳条
架修
转向架/电机
大修
10-15年全拆解
📊 预测维护体系
车载 TCMS
实时采集牵引/制动/车门/空调数据
事件记录仪
防撞"黑匣子", 数据无线卸载(Wi-Fi/LTE)
轮对冲击检测
WILD — 检测车轮扁疤和轨道冲击力
受电弓监测
摄像头/激光检测碳条磨损和接触网状态
AI 故障预测
ML 建模 → 提前预测故障 → 自动生成工单

## Slide 9
全球供应商生态
供应商 | 核心产品 | 优势领域
Siemens Mobility | Trainguard MT · Vicos ATS Avenio 电车 · Sitras 供电 | 端到端集成 无人驾驶电车研发
Alstom | Iconis ATS · Smartlock CBI Citadis 电车 · APS 地面供电 | 无触网供电 (APS) 交钥匙电车系统
CRRC 中国中车 | 国产 CBTC · TST 电车信号 大连/株洲电车车辆 | 中国市场主导 成本优势, 交钥匙
Thales | SelTrac CBTC TMS 电车管理系统 | 曼彻斯特 Metrolink 深厚信号技术积累
Hitachi Rail | ATS · CBTC 解决方案 | 并购 Thales/Ansaldo 信号组合丰富
另有: CAF (西班牙) — Urbos 电车平台, 接触网/电池混合供电方案

## Slide 10
未来趋势
🔋
无触网供电
APS / 超级电容 / 电池 / 氢燃料
消除架空线视觉污染
☁️
云化 OCC
从本地服务器迁移至云端
降低成本, 弹性扩展, 灾备
🤖
自动驾驶
GoA 4 无人驾驶
Siemens 波茨坦已示范
🪞
数字孪生
全网络虚拟镜像
What-if 仿真, 优化, 培训
📡
C-V2X
5G 车路协同
电车⇔信号灯⇔其他车辆直接通信
⚡
智能电网融合
再生能量回馈电网
电车作为移动储能单元

## Slide 11
谢谢！
Questions & Discussion
运行管理 = OCC 统一调度 + 5大子系统协同
TSP 路口优先是电车准时运行的核心技术
供电走向无触网 (APS/超级电容/氢能)
AI 预测维护 + 云化 OCC + 自动驾驶 = 未来方向
Generated by Hermes Agent · May 2026